APRS AVEC COPERNICUS II

Nous Cherchions une animation « bricolage » au radio club F6KKA. Je pensais que la réalisation de ce petit récepteur GPS serait une bonne chose, mais certain ont voulus lui adjoindre une APRS.

Nous revoilà parti dans un nouveau projet.

Constat

GPS  ->déjà fait

APRS -> tinytrack la tout le monde connaît.

Circuit imprimé -> à concevoir

APRS

Voici le schéma du tinytrack selon DK7IN

Le PCB sera fait avec le même logiciel :TCI

On y retrouve le gps  décrit plus haut plus les composants du pic

Le fichier TCI est dispo ici .

Attention il est en miroir pour que l’encre de l’imprimante soit contre le cuivre, cela évite la diffusion des UVs .

Voici le schéma d’implantation et la liste des composants :

| R1 | 8,2 K |  | C1 | 100 NF | IC1 | COPERNICUS II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 3,9 K |  | C2 | 100 NF | IC2 | REGUL 5V |
| R3 | 2,0 K |  | C3 | 10 MF | IC3 | REGUL 3,3V |
| R4 | 1,0 K |  | C4 | 4,7 MF | IC4 | MAX 232 |
| R5 | 220 K |  | C5 | 100 NF | IC5 | PIC 16F84 |
| R6 | P 10 K |  | C6 | 1 MF | QZ | 10 MHZ |
| R7 | 10 K |  | C7 | 1 MF | D1 | 1N4007 |
| R8 | 2,2 K |  | C8 | 1 MF | D2 | LED |
| R9 | P 10 K |  | C9 | 1 MF | D3 | LED |
| R10 | 1,0 K |  | C10 | 100 NF | D4 | LED |
| R11 | 1,0 K |  | C11 | 1 MF | D5 | LED |
| R12 | 1,0 K |  | C12 | 100 NF | D6 | LED |
| R13 | 1,0 K |  | C13 | Ne pas poser | T1 | PN2222 |
| R14 | 4,7 K |  | C14 | 22 PF |  |  |
| R15 | 2,2 K |  | C15 | 22 PF |  |  |
| R16 | 330 |  |  |  |  |  |
| R17 | 10 K |  |  |  |  |  |

En jaune les composants a récupérer sur la sonde.

Nota : surtout ne pas poser c13 il ne sert a rien et vous bloquera le PTT en émission.

Une petite modif au niveau de la BF en réception : sur le schéma le potar est monté avec un + 5v .Dans la réalisation le curseur est sur la patte du pic, un coté sur la masse l’autre sur la capa d’entrée.

# Ci joint photos du montage dans un TRX telecar aimablement donné par HB9HLI. Merci Dominique !

# Photos du boitier APRS Vélo

# Bonne Réalisations à tous

# Bien Amicalement René F5NVP

# Trimble M2K2DC

C’est sur une idée de gilles F6EPE que je me suis lancé dans ce bricolage. Effectivement se serait sympa de faire économiser aux ballons écoles l’achat de GPS.

Constat :

-Des travaux ont déjà été effectués sur le sujet.

-Difficulté pour récupérer le trimble

-Récupérer un max de composants sur la sonde.

-Faire un circuit imprimé le plus petit possible.

-Jouer avec la prog de la puce GPS

-Des travaux ont déjà été effectués sur le sujet.

Voir le site de Radiosonde.eu : http://www.radiosonde.eu/RS03/RS03Z/RS03Z03.html

Vous trouverez ici quelques modifications et constitution de ces sondes

http://www.radiosonde.eu/RS03/RS03Z/RS03Z04.html

C’est par le que j’ai trouvé le logiciel TrimbleMon_V1-06-0.exe

# Bien utile pour la suite. ( http://f4ewz.free.fr/gps_trimble/TrimbleMon_V1-06-0.exe

# C’est par la aussi que je me suis inspiré de l’interface RS232

Il serait plus facile de faire cela avec un DS275 mais je n’avais que des max 232 ds les casiers.

# Difficulté pour récupérer le trimble

Les premières sondes, (celles que je n’ai pas connues) étaient équipées d’un TRIMBLE embrochable. Pour ma part je n’ai trouvé que des sondes avec le TRIMBLE soudé juste dessous l’antenne (voir Photo)

Le premier a été dessoudé à l’aide de résine et de tresse à dessouder. C’est pas brillant on arrache une partie des pistes sous le trimble mais il a fonctionner quand même.

Voyant cela j’ai ressorti ma vieille plaque de cuisson, celle qui sert à réparer les PA hybrides.

Et, le circuit imprimé sur la plaque thermostat 6,  quand ça fume un petit peu, soulever délicatement vos composant à l’aide d’une pince à épiler.

-1 dessoudez proprement le pack de pile, il servira plus tard pour alimenter votre puce GPS

-2 Dessoudez la partie de l’antenne à 90° à l’aide d’une tresse à dessouder. Si vous n’avez pas de tresse faites comme bibi prenez une tresse de coaxial étamée si possible et allez dans la campagne récupérer de la résine de pin sèche. Imbibez votre tresse de cette résine et vous verrez le résultât est surprenant. Bon d’accord il faut nettoyer à l’alcool après, mais quand même.

-3 Dessoudez la nappe du bouton poussoir et capteurs

-4 Posez votre circuit sur la plaque de cuisson et appuyez à l’aide d’un outil à l’endroit ou vous voulez dessouder le composant. Le reste se fait avec la pince à épiler.

Dessoudez - 	la nappe du bouton poussoir et capteur

le trimble

La led attention elle est fragile

Une résistance de 330 Ohms pour la led (331)

La diode de protection

Les 2 capas chimique

Le régulateur 3,3 volts avec ses 2 capas de 1 MF et la 100nF

Une 100 nf de plus pour le régulateur 5v

Ci dessous une photo de tout ce qui se récupère sur la sonde.

l’antenne

-Faire un circuit imprimé le plus petit possible.

Pour cette partie nous allons utiliser un petit soft que l’on trouve facilement sur internet

TCI4  on le trouve à cette adresse :

( http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm

Le circuit est joint à ce fichier et se nomme GPS3.tci

Faire fichier(imprimer( en noir coté soudure

et si vous avez une imprimante jet d’encre utilisez un film transparent pour jet d’encre.

Votre typon est fait.

Personnellement j’en colle 2 pour un max de contraste.

# Pensez à poser le coté imprimé sur le pré sensibilisé

# Jouer avec la prog de la puce GPS

# La le site ( http://www.radiosonde.eu/RS03/RS03Z/RS03Z04.html

Est très bien expliqué, il n’y a qu’a suivre les instructions. Merci a son auteur.

# Je vous donne le résultât sur mon écran

A vos fers à souder                   Amicalement  René